## Slide 1
I) Referências de corrente e tensão;
III) Aplicação da LKT;
I) :
6 – Va – Vb – Vc = 0
6 – 2.ia – 3.ib – 4.ic = 0
9.i1 – 3.i2 – 4.i3 = 6
II) Escrever correntes dos ramos em função
das correntes de malha;
ia = i1;
ib = i1 – i2;
ic = i1 – i3;
id = i3;
ie = i3 – i4;
if = - i4;
ig = i2.
II) :
4 + Vb – Vg = 0
4 + 3.ib – 5.ig = 0
3.i1 – 8.i2 = -4
III) :
2 - Vd + Vc - Ve = 0
2 – 1.id + 4.ic – 1.ie = 0
4.i1 – 6.i3 + i4 = -2
IV) :
3 - Vf - Ve = 0
3 – 1.if – 1.ie = 0
i3 – 2.i4 = 3
IV) Resolvemos o sistema:
9.i1 – 3.i2 – 4.i3 = 6
3.i1 – 8.i2 = -4
4.i1 – 6.i3 + i4 = -2
i3 – 2.i4 = 3
Obtemos as correntes de malha:
Obtemos as correntes dos ramos:

## Slide 2
Dados:
Usando Lei de Ohm (V = R.i):
V) Aplicar teste das potências;
Potência fornecida pelas fontes:
Pf = - 2.i3 – 6.i1 – 4.i2 – 3.i4
Pf =
Potência dissipada pelos resistores:
Pd = Va.ia + Vb.ib + Vc.ic + Vd.id + Ve.ie
+ Vf.if + Vg.ig
Pd =
Teste das potências verificado, pois:
Pf = -Pd.