## Slide 1
I) Referências;
II) Relações das correntes e tensões de nó;
i1: vb – va – v1 - v∆ + 65 = 0
i2: va – vb – v2 = 0
i3: va – vb – v3 – 3.v∆ - v4 = 0
III) Aplicar LKC em ‘a’;
i1 = i2 + i3
i1 – i2 – i3 = 0
va = 25 V
IV) Valores das correntes;
i1 = 4 A; i2 = 5 A; i3 = -1 A.
V) Obter as potências;
Fonte de tensão controlada:
Pc = 3.v∆.i3 = 48.(-1)
Pc = -48 W
Fonte de tensão independente:
Pi = -V.i1 = -65.4
Pi = -260 W
Potência dissipada:
Resistor de 4 ohms = 64 W
Resistor de 6 ohms = 96 W
Resistor de 5 ohms = 125 W
Resistor de 8 ohms = 8 W
Resistor de 15 ohms = 15 W
Pd = 308 W
Potência fornecida:
Pf = -48 – 260
Pf = -308 W